## Slide 1
Определение. Помехоустойчивость – называется способность системы осуществляющей прием информации в условиях наличия помех в линиях связи.
Определение. Помехой называется сторонние возмущение, действующее в системе, препятствующее правильному приему сигналов.
Помехоустойчивое кодирование
Ошибки и их разновидности

## Slide 2
Идея исправления ошибки в кодах-спутниках весьма проста. Главное, чтобы при искажении любой комбинации не могла быть образована соседняя рабочая комбинация. Процесс исправления ошибки заключается в том, что искаженная комбинация отождествляется с ближайшей разрешенной комбинацией.
Например, если передавать буквы алфавита, которым соответствуют следующие комбинации двоичного кода: А — 00000, Б — 00111 и В — 11100, то при искажении любого одного знака легко определить, какая комбинация была передана, так как каждая из них отличается друг от друга не меньше чем в трех символах (кодовое расстояние d≥3).
Исправление ошибки в кодах-спутниках

## Slide 3
В общем случае при необходимости обнаруживать ошибки кратности до r включительно минимальное хэммингово расстояние между разрешенными кодовыми комбинациями должно быть по крайней мере на единицу больше r.
В общем случае для обеспечения возможности исправления всех ошибок кратности до s включительно при декодировании по методу максимального правдоподобия, каждая из ошибок должна приводить к запрещенной комбинации, относящейся к подмножеству исходной разрешенной кодовой комбинации
Декодирование после приема производится таким образом, что принятая кодовая комбинация отождествляется с той разрешенной, которая находится от нее на наименьшем кодовом расстоянии.
Такое декодирование называется декодированием по методу максимального правдоподобия
d0 min≥r+1

## Slide 4
Пример. Рассмотрим (2,3)–код с проверкой на четность.
Множество кодовых слов есть 000, 101, 011, 110. Минимальное расстояние между кодовыми словами равно 2. Этот код способен обнаруживать однократную ошибку.
Общее выражение для определения кодового расстояния в случае одновременного обнаружения и исправления ошибок
d = r + s + 1
, где
  r — число обнаруживаемых ошибок;
  s — число исправляемых ошибок;
  d — минимальное количество элементов, в которых одна кодовая комбинация отличается от другой.
Если требуется определить кодовое расстояние исходя только из количества исправляемых ошибок, то применяют формулу
d = 2s + 1

## Slide 5
Код Хэмминга
d0min = 3
Когда при передаче кодового слова возникает одиночная ошибка, окажутся невыполненными те проверочные соотношения, в которые входит значение ошибочного разряда.
Примеры кодов
Для m  (2m-1, 2m-1-m) код Хэмминга
sk | sk-1 | .. | s2 | s1
k - разрядное двоичное число
Это систематический код, с m информационными и k = (n-m) проверочными битам. Код Хэмминга является кодом с проверкой на четность, с той лишь разницей, что эта проверка производится k раз.
При каждой проверке охватывается часть информационных символов и один избыточный, при этом получается один контрольный символ.
Если результат проверки дает четное число, то контрольному символу присваивается значение ‘0’, если нечетное – ‘1’.
Пусть передается слово

## Slide 6
Пример
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
№ проверок | Контролируемые биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | …
2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | …
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | …
4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 25 | 26 | …
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | …
6 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | …
Проверочные биты
s2
s1
s3
s4
Целесообразно выбирать такое размещение проверочных символов в кодовой комбинации, при которой каждый из них включается в минимальное число проверяемых групп (лучше в одну).
Порядок проведения кодирования и проверок
s1 = u1u3u5u7u9u11  …
s2 = u2u3u6u7u10u11…
s3 = u4u5u6u7u12u13…
s4 = u8u9u10u11u12u13…
Позиции контрольных битов

## Slide 7
Алгоритм декодирования кода Хэмминга:
Провести проверку всех битов чётности
Если все биты чётности верны, то перейти к п 5.
Вычислить сумму номеров всех неправильных битов чётности
Инвертировать содержимое бита, номер которого равен сумме, найденной в п.3
Исключить биты чётности , передать правильный информационный код
Избыточность кодов Хемминга для различных длин передаваемых последовательностей
Число информационных битов | Число контрольных битов | Избыточность, L
8 | 4 | 1,50
16 | 5 | 1,31
32 | 6 | 1,06

## Slide 8
Для обнаружения и исправления одиночной ошибки соотношение между числом информационных разрядов nи и числом корректирующих разрядов nк должно удовлетворять следующим условиям:
При этом подразумевается, что общая длина кодовой комбинации n=m+k
Для практических расчетов при определении числа контрольных разрядов кодов с минимальным кодовым расстоянием d0min = 3 удобно пользоваться выражениями:
Если известна длина полной кодовой комбинации n
2. Если при расчетах удобнее исходить из заданного числа информационных символов m
При построении кодов перед разработчиками стоит задача определения числа добавочных, корректирующих символов k, или исходя из числа информационных разрядов m, либо из общей длины кода n.

## Slide 9
Для кодов, обнаруживающих все трехкратные ошибки (d0min = 4)
Для кодов длиной в n символов, исправляющих одну или две ошибки (d0min = 5),
Для практических расчетов можно пользоваться выражением
Для кодов, исправляющих три ошибки (d0min = 7),

## Slide 10
Для кодов, исправляющих S ошибок (d0min = 2S + 1),
В настоящее время разработаны десятки кодов, которые теоретически могут обнаруживать произвольное количество ошибок.
Выражение слева известно как нижняя граница Хэмминга, а выражение справа как верхняя граница Варшамова — Гильберта.

## Slide 11
Вопросы по теме: Помехоустойчивое кодирование
1. Помехоустойчивость -
2. Общее выражение для определения кодового расстояния в случае одновременного обнаружения и исправления ошибок?
3. Кодовое расстояние -
4. Контроль ошибок -
5. Каким может быть кодирование?
6. Как называют число элементов символа кода, используемого для представления одного символа алфавита исходного источника сообщений?
7. Теория кодирования -
8. Декодирование -
9. Блочный код -
10. Теорема Шеннона -