## Slide 1: Теоремы Шеннона
О кодировании для канала с шумами

## Slide 2: Основные понятия
Источник представляет сообщение в алфавите, который называется
первичным, далее это сообщение попадает в устройство, преобразующее и
представляющее его во вторичном алфавите.
Код – правило, описывающее соответствие знаков (или их сочетаний)
первичного алфавита знаком (их сочетаниями) вторичного алфавита.
Кодирование – перевод информации, представленной сообщением в
первичном алфавите, в последовательность кодов.
Декодирование – операция обратная кодированию.
Кодер – устройство, обеспечивающее выполнение операции кодирования.
Декодер – устройство, производящее декодирование.

## Slide 3: Эффективное кодирование
Этот вид кодирования используется для уменьшения объемов информации на носителе - сигнале. Для кодирования символов исходного алфавита используют двоичные коды переменной длины: чем больше частота символа, тем короче его код.

## Slide 4: Теоремы Шеннона для канала с шумами
Теоремы Шеннона для канала с шумами (теоремы Шеннона для передачи по каналу с шумами) связывают пропускную способность канала передачи информации и существование кода, который возможно использовать для передачи информации по каналу с ошибкой, стремящейся к нулю (при увеличении длины блока)
Формулировка теоремы:
K — длина блока, генерируемого источником
L — длина блока, который будет передан по каналу (после кодирования)
R — скорость передачи сообщений (производительность источника)
C— пропускная способность канала, определяемая как максимум взаимной
информации на входе и выходе канала (X и Y — представление входа и выхода
канала как случайных величин)

## Slide 5
Прямая теорема
Обратная теорема
Если скорость передачи больше пропускной способности, то есть , то не
существует таких способов передачи, при которых вероятность ошибки стремится
к нулю при увеличении длины передаваемого блока.
Если скорость передачи сообщений меньше пропускной способности канала
связи (R<C), то существуют коды и методы декодирования такие, что средняя и
максимальная вероятности ошибки декодирования стремятся к нулю, когда длина
блока стремится к бесконечности.

## Slide 6: Граница Ценнона
Под границей Шеннона (англ. Shannon limit) понимается максимальная
скорость передачи, для которой имеется возможность (выбрать сигнально-
кодовую конструкцию) исправить ошибки в канале с заданным отношением
сигнал/шум.
Для канала с адаптивным белым гаусовским шумом пропускная
способность согласно формуле Шеннона:
F — полоса частот канала, Гц,
Ps— мощность сигнала, Вт,
Pn— мощность шума, Вт,
N0— спектральная плотность мощности шума, Вт/Гц.

## Slide 7
Максимальная пропускная способность канала с АБГШ и неограниченным
спектром: в настоящее время максимальное приближение к этой границе даёт LDPC-код с
Примерной длиной блока в 10 миллионов бит.
Существуют два классических метода эффективного кодирования:
метод Шеннона-Фано и метод Хаффмена. Входными данными для обоих методов
является заданное множество исходных символов для кодирования с их
частотами; результат - эффективные коды.
Метод Хаффмена имеет два преимущества по сравнению с методом Шеннона-Фано: он
устраняет неоднозначность кодирования, возникающую из-за примерного равенства сумм
частот при разделении списка на две части (линия деления проводится неоднозначно), и имеет,
в общем случае, большую эффективность кода.

## Slide 8: Конкретные методы кодирования

## Slide 9: Алфавитное неравномерное двоичное кодирование
Как следует из названия, символы некоторого первичного алфавита (например, русского) кодируются комбинациями символов двоичного алфавита (т.е. 0 и 1), причем, длина кодов и, соответственно, длительность передачи отдельного кода, могут различаться.
Как следует из названия, в способах кодировании, относящихся к этой группе, знаки первичного алфавита (например, русского) кодируются комбинациями символов двоичного алфавита (т.е. 0 и 1), причем, длина кодов и, соответственно, длительность передачи отдельного кода, могут различаться. Длительности элементарных сигналов при этом одинаковы (τ0 = τ1 = τ). Очевидно, для передачи информации, в среднем приходящейся на знак первичного алфавита, необходимо время K(A,2) ∙ τ. Таким образом, задачу оптимизации неравномерного кодирования можно сформулировать следующим образом: построить такую схему кодирования, в которой суммарная длительность кодов при передаче (или суммарное число кодов при хранении) данного сообщения была бы наименьшей. За счет чего возможна такая оптимизация? Очевидно, суммарная длительность сообщения будет меньше, если применить следующий подход: тем знакам первичного алфавита, которые встречаются в сообщении чаще, присвоить меньшие по длине коды, а тем, относительная частота которых меньше - коды более длинные. Другими словами, коды знаков первичного алфавита, вероятность появления которых в сообщении выше, следует строить из возможно меньшего числа элементарных сигналов, а длинные коды использовать для знаков с малыми вероятностями.

## Slide 10: Равномерное алфавитное двоичное кодирование
В этом случае двоичный код первичного алфавита строится цепочками
равной длины, т.е. со всеми знаками связано одинаковое количество информации.
Примером равномерного алфавитного кодирования является телеграфный
код Бодо.
Пример его использования – представление символьной информации в
компьютере. Определим, какой должна быть длинна кода:
•Компьютерный алфавит С включает 52 буквы латинского алфавита
• 66 букв русского (прописные и строчные)
•Цифры 0…9 – 10 штук
•Знаки математических операций, препинания, спецсимволы – 20 штук
Итого-148 символов.

## Slide 11: Блочное двоичное кодирование
Возможны варианты кодирования, при которых кодовый знак относится сразу к нескольким буквам первичного алфавита (будем называть такую комбинацию блоком) или даже к целому слову первичного языка. Кодирование блоков понижает избыточность.
Корректирующие коды - коды, служащие для обнаружения или исправления ошибок, возникающих при передаче информации под влиянием помех, а также при её хранении
Линейные блоковые коды
Практически все используемые коды являются линейными. Это связано с тем, что нелинейные коды значительно сложнее исследовать, и для них трудно обеспечить приемлемую лёгкость кодирования и декодирования. Линейный блоковый код - такой код, что множество его кодовых слов образует k-мерное линейное
подпространство в n-мерном линейном пространстве, изоморфное пространству k-битных векторов.
Свёрточные коды
Свёрточный код создаётся прохождением передаваемой информационной последовательности через линейный сдвиговый регистр с конечным числом состояний. В общем, регистр сдвига состоит из ( -битовых) ячеек и линейного преобразователя, состоящего из функциональных генераторов и выполняющего алгебраические функции.

## Slide 12: Конец